"Интрамаг-м"
(Торговая марка аппарата <АМУС-01-Интрамаг> - мужской вариант)

Аппарат "Интрамаг-м" предназначен для лечения хронических неспецифических уретритов, ректильной дисфункции, а также лечения и профилактики простатитов.
Область применения: урология, андрология, дерматовенерология. 
Реализует новую методику непосредственного комплексного воздействия на слизистую уретры по всей ее длине следующих лечебных факторов: микромассаж, ирригация и промывание лекарственным раствором, магнитофорез лекарства в уретру, а также предстательную железу.

Это позволяет за 5-6 сеансов добиться значительной концентрации препарата в очаге поражения и получения стойкого терапевтического эффекта.

- "Интрамаг-м" позволяет в 3-4 раза сократить сроки лечения по сравнению с извесными методами промывания и инстилляции. Даже при большой давности заболевания лечение мужчин, как правило, сопровождается восстановлением половой функции.

- Впервые появилась возможность эффективного лечения тотальных уретритов у мужчин, предупреждения таких осложнений, как простатит, колликулит, везикулит за счет оптимальной местной лекарственной терапии через перфорированные катетеры-ирригаторы.
- Аппарат снабжен набором эластичных катетеров-ирригаторов и нагревателей, которые позволяют проводить лечение безболезненно и нетравматично. Наружный диаметр уретральных катетеров - 5 мм.

- "Интрамаг-м" имеет частотомер с установкой частоты динамического движения магнитного поля (1-16 Гц) и таймер установки времени проведения процедуры (1-15 мин) с автоматическим отключением по ее окончании.

- Позволяет работать в стохастическом режиме (случайное включение источников поля в излучателе) как наиболее физиологичном, исключающим привыкание организма к воздействию поля.

Для более эффективного лечения трихомонадных, хламидийных, уреаплазменных уретритов и др. ИППП, для усиления терапевтического эффекта аппарат может дополнительно комплектоваться приставками "Интратерм" для регулируемого прогрева тканей трубчатых органов до температуры 45°С, "Интрастим" для электрофореза и электростимуляции через катетеры-ирригаторы аппарата "Интрамаг-м"

Технические характеристики Амплитудное значение магнитной индукции в рабочем режиме на оси рабочей зоны излучателя магнитного поля, мТл: а) в зонах максимума поля б) в зонах минимума поля 17+10% 10+10% Габаритные размеры излучателя магнитного поля, мм 70х65х200 Диапазон частот модуляции бегущего магнитного поля в излучателе, Гц, не уже 1 - 16 Частота изменения поля каждого соленоида в излучателе, Гц: а) в режиме переменного поля б) в режиме импульсного поля 50 100 Число соленоидов в излучателе 6 Размеры уретральных катетеров-ирригаторов и катетеров-нагревателей, мм: длина диаметр 300 5 Размеры ректальных катетеров-ирригаторов и катетеров-нагревателей, мм: длина диаметр 150 10 Температура на поверхности уретральных и ректальных нагревателей (не регулируемая), °С 41+2 Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока 220В+10%, частотой 50+0,5Гц. ВА, не более 50

Комплект поставки

- Аппарат "АМУС-01-"Интрамаг" 1 шт.
- Излучатель бегущего магнитного поля 1шт.
- Катетер-ирригатор уретральный 10 шт.
- Катетер-ирригатор ректальный 3 шт.
- Катетер-нагреватель уретральный 2 шт.
- Катетер-нагреватель ректальный 2 шт.
- Катетер-массажер уретральный 1шт.