"Интратерм"
(Приставка к аппарату "Интрамаг")

Новое решение в целях повышения эффективности!

Приставка "Интратерм" предназначена для расширения возможностей антибактериальной и противоспалительной терапии путем уретрального, ректального и вагинального прогрева до температуры 45 °С и на глубину 5 мм* слизистой трубчатых органов и прилегающей области предстательной железы.
Область применения: урология, андрология, дерматовенерология. 

* Внимание. Глубина прогрева зависит от температуры задаваемой приставкой и времени экспозиции. Специальными экспериментами на собаках установлена данная зависимость

Контактный нагрев, наряду с прямым бактерицидным эффектом, позволяет дополнительно на 8-10% ускорить магнитофоретический транспорт лекарственных препаратов, что способствует более эффективному лечению трихомонадных, хламидийных, микоплазменных и других ИППП.

Показаниями для применения приставки "Интратерм" являются хронические неспецифические уретриты (хламидийные, микоплазменные, трихомонадные), хронические простатиты, хронические кольпиты, цервициты.

Противопоказаниями являются злокачественные новообразования в урогенитальном тракте и прямой кишке, трещины прямой кишки и ануса, острые инсульты и инфаркты, острые инфекционные заболевания, а также индивидуальная непереносимость локального прогрева. 

Контроль и поддержание установленной температуры в диапазоне 39-45,5 °С на поверхности катетера-нагревателя осуществляется в реальном времени.
Организм человека чувствителен к изменению температуры прогрева в 0,1 °С. Инертность, же, в 0,4 °С на верхних уровнях прогрева (44-45,5 °С) может нести не только дискомфорт, но и болевые ощущения жжения.
К тому же, "отливы" температуры в течение процедуры снижают ее эффективность.
Применение в новой модели приставки "Интратерм" оригинальных схемотехнических решений позволило достичь высокого уровня стабилизации температуры катетера-нагревателя - до 0,1 °С

Катетеры-нагреватели не претерпели изменений, поэтому обладатели предыдущей модели приставки "Интратерм" могут применять их и с новой моделью.

График динамики нагрева и стабилизации температуры катетера-нагревателя, обеспечиваемой приставками "Интратерм" предыдущего и нового исполнения.

Стерилизация катетеров может осуществляться в озоновом шкафу и химическим методом.
Стерилизация в озоновом шкафу: катетеры укладываются в один слой на дно кюветы с небольшим зазором между ними. Кювета помещаются в стерилизационную камеру озонового шкафа. Контроль концентрации озона в ней осуществляется индикаторными трубками ТИ-03 РЮАЖ 415522.503. ТУ. Экспозиция составляет - 1 час 45 минут.
Химический метод:
а) в 6%-ом растворе перекиси водорода при полном вертикальном погружении. Экспозиция составляет - 6 часов. Используется любая стеклянная или эмалированная посуда с крышкой;
б) с использованием препарата "НУ-САЙДЕКС" ("Джонсон & Джонсон Медикал ЛТД.", Великобритания). Экспозиция составляет - 15 минут;
в) с использованием препарата "Бианол", 20% - ый раствор (ФГУП ГНЦ "НИОПИК", Россия). Экспозиция составляет - 10 часов.

Комплект поставки

- Приставка "Интратерм" 1 шт.
- Уретральный катетер-нагреватель 3шт.
- Ректальный катетер-нагреватель 2шт.
- Вагинальный катетер-нагреватель 4шт.
- Возможна дополнительная комплектация световодом с уменьшенной зоной облучения, а также световодом для внутривенного облучения крови с торцевым облучением.